Susz, dn. 06. 10. 2017r.

ZAPYTANIE CENOWE

o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły przy ul. Wiejskiej 1

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  zwracamy się                               z zapytaniem dot. budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły przy ul. Wiejskiej 1

1.  Zamawiający:

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, 14 – 240 Susz, www.zssusz.home.pl

Zaprasza do założenia ofert na:

budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły przy ul. Wiejskiej 1

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu dla niepełnosprawnych prowadzący do głównego wejścia do budynku szkoły. Wybudowanie podjazdu ma na celu likwidację barier architektonicznych co umożliwi osobom niepełnosprawnych dostęp do szkoły.

Opis projektowanej konstrukcji podjazdu – znaczna różnica poziomów między wejściem do budynku a poziomem posadzki parteru oraz brak zadaszenia powoduje, że podjazd musi mieć długość minimum 18 m przy max dopuszczalnym nachyleniu pochylni 6%.

Fundamenty – fundamenty stropowe wykonane jako żelbetowe z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą AIIIN o wymiarach 50x60 cm i wysokością 45 cm. Oparcie podjazdu przy wjeździe na ścianie fundamentowej szerokości 30 cm. W stropach fundamentowych zamocowane będą słupki żelbetowe średnicy 25 cm przenoszące obciążenie z płyty podjazdu na stopy.

Płyta podjazdu – wieloprzęsłowa płyta żelbetowa szerokości 120 cm i grubości 12 cm. Płyta oparta na żelbetowych belkach poprzecznych 25x20 cm częściowo ukrytych w płycie podjazdu i słupkach żelbetowych przenoszących obciążenia na stopy fundamentowe. Na krawędziach płyty cokolik szerokości 5cm i wysokości 10 cm wykonany razem z płytą. Beton klasy C16/20, zbrojenie stalą klasy AIIIN.

Bariera podjazdu – bariera podjazdu jako stalowa z powłoką chromowo – niklową z poręczami na wysokości 75 i 90 cm. Bariera mocowana na powierzchni bocznej płyty podjazdu oraz do ścian budynku.

Wykończenie podjazdu – nawierzchnia podjazdu z gresu mrozoodpornego, antypoślizgowego (min. R12) lub z płyt betonowych bezfazowych fakturowych na zaprawie elastycznej i mrozoodpornej. Widoczne elementy podjazdu, w tym cokoliki podjazdu zatarte na gładko podczas betonowania płyty w celu przygotowania do malowania farbą elewacyjną

Nawierzchnia przed wjazdem na podjazd – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej be fazowej grub. 6 cm na podsypce cem. – piaskowej grub. 4 cm i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub. 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grub. 10 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie technicznym - załącznik nr 2

Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 3

Rysunki podjazdu – załącznik nr 4

Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w Zespole Szkół celem dokonania oszacowania wartości zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 31 marca 2018r.

4. Gwarancja:

Okres gwarancji 24 miesiące

5. Miejsce, termin założenia oferty. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej,  ul. Wiejska 1,                 14-240 Susz  (kancelaria szkoły)  osobiście,  drogą  pocztową w terminie do 23 października 2017 roku,                         do godz. 10 00,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Zapytanie cenowe na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły przy                                         ul. Wiejskiej 1".

Oferty złożone po tym terminie zastaną zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceniającego zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

2. Jedyne kryterium oceny oferty stanowi cena (cena - 100%). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę zawierającą najniższą cenę brutto za całość wykonania zamówienia, spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani wiadomością email.

6. Warunki płatności:

Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od wystawienia faktury po zakończeniu i odbiorze robót

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Iwona Fabijańska – 55 2786 198 w. 24

8. Sposób przygotowania oferty:

- Oferowana cena wynika z formularza ofertowego i przedmiaru robót – załącznik nr 1

- Cena będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia,

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Oferowana cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana przez Wykonawcę                                                      w formularzu ofertowym będzie wartością służącą do porównywania ofert.

- W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

9. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10. Wykaz dokumentów - strona internetowa  www.zssusz.home.pl

Dyrektor ZS Susz

/-/ mgr Beata Szczepaniak - Furman